Прибор для создания акустической помехи и поиска  «жучков» MDS-FQ

Прибор MDS-FQ  обеспечивает:

1. Индикацию прослушивания из помещения через средства мобильной связи или радиостанции.

2.    Поиск «радиожучков» в помещении или автомобиле.

3.  Защиту от диктофонов при ведении переговоров с посетителем.

Использования прибора MDS-FQ в режиме индикатора поля:

# 1.  При появлении вблизи стола посетителя с включенной на передачу радиостанцией или мобильным телефоном уровень индикатора поля существенно повысится по сравнению с фоновым значением.

# Если хозяин помещения или кто-либо из посетителей принимает вызов по мобильному телефону, то цифровой индикатор уровня радиополя  показывает наличие излучений в помещении. Такое повышение уровня  над фоновым является безопасным, так как получение или передача звонка наблюдается на мобильном телефоне.

# Если звонок отсутствует, а при этом резко повышается уровень, то это значит, что мобильный телефон дистанционно активирован на передачу и работает как «жучок». При этом надо иметь ввиду, что такая работа должна быть длительной (несколько минут). На кратковременные повышения уровня индикатора обращать внимание не следует, так как это могут быть технические переключения телефонов между базами.

# При наличии в кабинете мощного «жучка» или радиостанции с дистанционным управлением повышение уровня индикатора будет происходить при его включении на передачу.

# Поиск «радиожучков» в помещение или автомобиле производится путем сравнения уровней излучения при приближении к подозрительному объекту.

Использование прибора MDS-FQ для защиты от диктофона  посетителя:

Для ведения переговоров хозяин помещения предупреждает посетителя о важности темы и необходимости включения средства защиты. После включения питания прибор устанавливается динамиками в сторону посетителя и ближе к нему. Если в процессе переговоров необходимо сделать паузу, нужно нажать на регулятор громкости. Повторное нажатие приведет к возобновлению речеподобного маскирующего сигнала.

При использовании прибора в своем кабинете необходимо его разместить таким образом, чтобы диктофон, установленный на месте посетителя, был максимально подавлен. Для этого изменяют уровень громкости «vol+» и «vol-» и ориентируют динамики колонки.

После выключения питания ранее установленный уровень громкости запоминается и при повторном включении регулировки не требует.

Использования прибора для акустической защиты помещения:

Для акустической защиты помещения от диктофонов и «жучков», при ведении переговоров между партнерами необходимо подключить внешние акустические колонки. Они включаются в гнездо, обозначенное знаком наушников. Колонки направляются в разные стороны помещения. Их громкость устанавливается таким образом, чтобы аффективно маскировалась речь участников переговоров.

Зарядка аккумулятора:

Зарядка аккумулятора производится через специальный USB-шнур, поставляемый в комплекте. Уровень заряда аккумулятора индицируется на дисплее. Для полного заряда он должен достигнуть 100%. Время заряда 5-6 часов.

Технические характеристики:

-Диапазон частот индикатора радиополя                                 	             0,12÷6,2ГГц.

-Максимальная мощность маскирующего сигнала      			  1,5 Вт.

-Эффективный спектр  маскирующего сигнала                     	             280÷4300Гц.

-Ёмкость аккумулятора                		                             	             650мА/ч.

-Средний потребляемый ток					       	  270 мА.