Мобильный скремблер MS

Назначение:

Мобильный скремблер обеспечивает закрытие канала мобильной связи. Мобильный скремблер не позволяет системам радиомониторинга мобильной связи осуществлять «прослушку» по ключевым словам и характерным изменениям интонации голоса.

У абонента на другой стороне должен быть аналогичный прибор.

Подготовка к работе:

1) Перед началом работы прибор необходимо зарядить.

2) Включаем прибор. Прибор включается удержанием кнопки «(|)»

3) Регистрируем прибор на своем телефоне (регистрируется прибор, также как и гарнитура  Bluetooth). Для этого после включения продолжаем удерживать кнопку включения пока не начнут поочередно мигать синий и красный диоды.

Устройство «Avantalk»      Код: «0000»

Пример регистрации на телефоне Nokia N900:

-   Mеню

-   Параметры

-   Bluetooth

-   Устройства

-   Создать подключение

-   Выбираем устройство «Avantalk»

-   Код доступа «0000»

-   Разрешаем автоматическое подключение устройства.

-   Связь

Регистрацию необходимо проводить только один раз, в дальнейшем при включении устройства MS, оно автоматически будет подключаться к вашему телефону. Регистрация на разных моделях телефонов отличается, но принцип регистрации схож: Bluetooth>Создать подключение> Выбрать устройство «Avantalk»

Работа с устройством MS:

1) В телефонном разговоре подключаем заранее зарегистрированное на вашем телефоне

устройство MS

2)   Если требуется – переключить телефон на работу с блютузом.

3)   Продолжать разговор через устройство MS.

4)   Боковой кнопкой устройства MS выбираем код которым будет шифроваться речь:

красный диод светит -1 код.

красный диод мигает- 2 код.

красный диод погас – без шифрации.

(Внимание если коды не совпадают- речь нельзя будет разобрать поэтому, договариваться о

коде нужно заранее!!)

-Оптимальная громкость для работы выбирается на телефоне и зависит от его модели.

Зарядка устройства  MS:

Для того чтобы зарядить устройcтво MS необходимо:

1) Подключить специализированное зарядное устройство  в разъём для зарядки

2) Подключить зарядное устройство в сеть 220В.

Светящийся красный  светодиод показывает, что идет зарядка. (Если диод погас: устройство

заряжено)

Самые часто возникающие проблемы:

1) Не регистрируется Bluetooth:

- Устройство MS разряжено. Необходимо поставить на зарядку

- Телефон не поддерживает работу с гарнитурой Bluetooth. Использовать MS с другим телефоном.

- Устройство MS уже подключено к другому телефону, находящемуся рядом (ближе 6м) и при включении

подключается к нему. Необходимо снять регистрацию со второго телефона.

- Не работает приёмник Bluetooth на телефоне. Выключить и включить Bluetooth на телефоне.

2Б) Собеседника слышно тихо и слов его не разобрать:

-Выбран малый уровень громкости. Добавить громкость на телефоне.

-У собеседника не подключен MS к телефону. Перейдите в режим –без шифрации и в открытом канале

сообщите собеседнику о том что его MS не подключен к телефону.

3) Собеседника не слышно.

-Ваш MS не подключен к телефону (не горит значек гарнитуры на телефоне).  Выключите и включите

прибор MS. Если не помогло, перерегистрируйте прибор MS на свой телефон.

Возможно при регистрации не активировали режим автоматического подключения Bluetooth.

Технические характеристики:

1. Максимальная дальность связи между блоком MS и  телефоном……….. до 3 метров

2. Минимальное  расстояние между блоком MS и мобильным телефоном от 0,5 метра

3. Максимальное время заряда LI-ION аккумулятора…………………………до 10 часов

4. Время работы блока MS с полностью заряженным аккумулятором……  до 8 часов